## Slide 1
SHANGHAI METRO × HUAWEI · 安全交流
面向华为的安全交流
把运营安全，交给能陪跑 15 年的伙伴
上海地铁维保通号分公司 · 分管通信专业（技防、无线）
2026 年 9 月
01 / 12

## Slide 2
AGENDA · 交流结构
今天聊什么
1
运营安全为什么重
千万级客流的城市基础设施，通信信号运行安全直接关系市民出行与城市运行。
2
我们对安全的重视
安全评估、安全月、运营安全大概念，安全理念贯穿系统规划到退役全过程。
3
四环节怎么守
规划设计、建设执行、运维保障、全生命周期，四个环节环环相扣、缺一不可。
4
15 年长期共建
华为作为战略合作伙伴，在每一环节的关键作用与可深化的合作点。
上海地铁通号 × 华为 安全交流
02 / 12

## Slide 3
WHY IT MATTERS · 运营安全的分量
上海地铁，已是一座城市的民生基础设施
78%
全市公共交通客运量分担率（接近八成）
1016万
全年日均客运量（单日最高突破 1300 万）
来源《2025 上海综合交通发展报告》
城市早高峰的出行秩序、商务区的活力、机场火车站的接驳都依赖地铁——运营安全是每天千万级的托付，不是口号。
上海地铁通号 × 华为 安全交流
03 / 12

## Slide 4
REAL CASE · 真实发生过
真实发生过的：车地无线被干扰
前几年，上海地铁多条线路先后发生车地无线通信被干扰，列车与地面的实时数据传输中断，迫使列车降级运行。
以 11 号线某次为例
· 3 个车站、29 个区段运营受扰，45 列车模式丢失
· 运能由 6 分钟间隔拉大到 13 分钟，影响近 7 小时
· 影响市民出行 12.7 万人次
运营安全直接关联城市运行，这一环不能出错——也决定了我们对合作伙伴的标准只能更高。
上海地铁通号 × 华为 安全交流
04 / 12

## Slide 5
IMPACT · 故障对城市运营的影响
一次干扰，牵动整座城市的运行
① 交通运行
· 列车迫停 / 降级限速 20km/h 慢行
· 模式丢失，运能由 6→13 分钟被压缩
· 晚点 13~22 列次、清客 1~15 列次
· 路网协同秩序被打乱
② 通勤出行
· 单次影响市民出行 12.7 万人次
· 5 分钟晚点累计数十列次
· 单线持续 1.5~7 小时
· 早晚高峰出行秩序被直接冲击
③ 应急响应
· 徐家汇、漕河泾启动三级客流应对
· 大面积客流积压，车站临时管控
· 地面公交接驳压力骤增
· 一线值守与调度资源被大量占用
④ 次生影响
· 造成较大社会影响
· 舆情与公共秩序压力上升
· 对城市运行信心的冲击
· 数据来自 9/11/16/8 号线及 LTE 改造真实事件
上海地铁通号 × 华为 安全交流
05 / 12

## Slide 6
OUR SAFETY CULTURE · 我们对安全的重视
安全贯穿系统全过程，不是建成那天安全就行
安全是底线，也是每个人脑子里每天绷着的那根弦——它从规划就写进去了，一直守到退役。
① 每年安全评估
对通信、信号系统的运行状态、风险隐患、薄弱环节做全面体检，形成评估报告，逐项整改闭环。
② 每年 6 月安全月
从管理层到一线，强化安全意识、排查隐患、演练应急场景——安全是脑子里的那根弦。
③ 运营安全是大概念
涵盖行车、设备、人员、网络、公共安全；通号主责守好通信、信号系统运行安全。
④ 安全贯穿全过程
从规划、建设、运维到退役，且关注 15 年自主可控——不是建成那天安全就行。
上海地铁通号 × 华为 安全交流
06 / 12

## Slide 7
FOUR STAGES · 系统安全
系统安全的四环节：一条不能断的链
系统安全是一条链：任何一环弱，整组都出问题。
规划设计：把 RAMS、冗余、接口边界落到设计文件（华为共定方案）
建设执行：联合验收，联调从产品级升运营级
运维保障：把经验产品化，能力建在我们自己身上
全生命周期：备件可替代、版本可维护、技术不断档
华为在每一环都关键——安全要一起做深、做长。
上海地铁通号 × 华为 安全交流
07 / 12

## Slide 8
STAGE 1 · 规划设计
规划设计：把安全写进第一张图纸
地铁场景长出的系统，不是通用货架能直接给的：
· 高速移动下的连续切换
· 隧道环境的 EMC 与抗干扰
· 24×365 不间断冗余
· 与信号系统的深度耦合
路网级规划已落地
建路网级核心、做异地灾备，满足系统韧性要求。
方案须经 RAMS 校核
可靠性、可用性、可维修性、安全性逐项过关。
华为关键作用 · 共定方案
把 RAMS、冗余、接口边界落到设计文件，而非事后整改。
上海地铁通号 × 华为 安全交流
08 / 12

## Slide 9
STAGE 2 · 建设执行
建设执行：别让图纸停在 PPT 里
纸面设计能不能真落地，靠这最后一关。设计走四道关，一道卡了，前面的努力都打折：
1 工艺化转化
方案 → 施工工艺与实施方案
2 施工监理
按图施工指导与关键工序把控
3 质量把控
关键节点联合验收
4 联调联试
联调从产品级升运营级
LTE 灾备"设计有、落地不全"——正与华为运维团队一起补全，把设计蓝图不走样落下去。
上海地铁通号 × 华为 安全交流
09 / 12

## Slide 10
STAGE 3 · 运维保障
运维保障：把"经验"变成"能力"
感 · 感知
充分理解与掌握系统状态
预 · 预警
风险早识别、早提示
定 · 定位
故障精准定位
操 · 操作
快速恢复业务
无线环境智能监测系统：同类事件处置从小时级压至最快 0.5 小时，效率提升一个数量级。
华为关键作用 · 把经验产品化
联合开发监测工具、培训演练精准——把一次性的经验，沉淀为可复制的能力；我们和华为共同探索的协作运维模式，还可以进一步深化，找最佳平衡点。
上海地铁通号 × 华为 安全交流
10 / 12

## Slide 11
STAGE 4 · 全生命周期
全生命周期：15 年的承诺，谁来兜底
轨交通信系统设计寿命 10~15 年，需持续备件与服务支持；后期常现停产停服。
华为 EOM/EOFS/EOS 生命周期管理规范化、公开化，我们认可。
但通用政策到第 10 年空白——14/15/18 线"二次开发各自为政"是前车之鉴。
希望华为供货选型考虑生命周期，停产后给替代方案——让系统 15 年始终可控。
上海地铁通号 × 华为 安全交流
11 / 12

## Slide 12
THANK YOU · 安全共建
把下一个十年，交给能陪跑 15 年的伙伴
今天安全，明年安全，15 年后的每一天都安全。
这既是上海地铁对市民的承诺，也是希望和华为一起守住的底线。
上海地铁维保通号分公司 · 谢谢
12 / 12